## STOWARZYSZANIE HYDROLOGÓW POLSKICH

przy współpracy z

REGIONALNYM ZARZĄDEM GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE

Organizuje w dniach 6-8 listopada 2017 r.

KURS

Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z możliwością praktycznego wykorzystania oprogramowania HEC-HMS i HEC-RAS w projektowaniu mostów i przepustów, ze szczególnym uwzględnieniem warunków środowiskowych. Uczestnicy kursu wykorzystując samodzielnie proste modele hydrologiczne i hydrauliczne odcinka cieku, określą parametry konstrukcyjne oraz wpływ projektowanych lub remontowanych mostów i przepustów na warunki przepływu z uwzględnieniem stref zagrożenia powodziowego.

Zakres kursu:

- Dyskusja panelowa – Uwarunkowania hydrologiczne, techniczne i przyrodnicze projektowania mostów i przepustów.

- Podstawy prawne i środowiskowe projektowania mostów i przepustów.

- Metody obliczania przepływów prawdopodobnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych dla potrzeb projektowania obiektów mostowych.

- Obiekty mostowe w dolinach rzecznych z uwzględnieniem ekstremalnych warunków hydrologicznych.

- Wybór i lokalizacja przekrojów geodezyjnych dla przyjętego schematu obliczeniowego.

- Ćwiczenia - zastosowanie modeli hydrologicznych (HEC-HMS) i hydraulicznych (HEC-RAS) w projektowaniu mostów i przepustów.

- Analiza wyników obliczeń.

Tematyka ćwiczeń

Zastosowanie modeli hydrologicznych HEC-HMS w projektowaniu mostów i przepustów.

- Ogólne informacje na temat programu HEC-HMS.

- Instalacja i uruchomienie programu.

- Budowa modelu hydrologicznego na przykładzie wybranej zlewni dla potrzeb wyznaczenia przepływu miarodajnego dla projektowanego obiektu mostowego.

- Przygotowanie danych wejściowych do modelu.

- Uzupełnienie modelu o komponenty umożliwiające przeprowadzenie symulacji obliczeniowych dla wybranych przekrojów mostowych.

- Przygotowanie hietogramów opadu.

- Przeprowadzenie symulacji obliczeniowych i prezentacja wyników oraz przygotowanie warunków brzegowych dla potrzeb projektowania mostów i przepustów.

Zastosowanie modeli hydraulicznych (HEC-RAS) w projektowaniu mostów i przepustów.

- Ogólne informacje na temat programu HEC-RAS.

- Instalacja i uruchomienie programu.

- Budowa modelu hydraulicznego wybranego odcinka cieku dla potrzeb analizy hydraulicznej obiektów inżynierskich.

- Wprowadzenie mostu do modelu.

- Wprowadzenie przepustu do modelu.

- Przeprowadzenie symulacji obliczeniowych i analiza otrzymanych wyników. w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Kurs odbędzie się w sali konferencyjnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.

# Text boxes

P

H

S